## Slide 1: Små Modulära Reaktorer
En översikt

## Slide 2
PRINCIPER

## Slide 3: Drivkrafter

## Slide 4: Klimatet

## Slide 5: CO2-jobbet framgent
Chart: Mt CO2/år
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
El och fjärrvärme | 6.4844 | 7.5091 | 7.9972 | 7.8832 | 8.4992 | 7.5736 | 11.6654 | 7.1482 | 7.9815 | 6.241 | 4.9571 | 5.8084 | 6.8496 | 7.8381 | 6.8377 | 5.9523 | 6.0195 | 5.8506 | 5.4956 | 6.679 | 8.6875 | 6.4495 | 5.8511 | 5.6898 | 4.5373 | 4.725 | 5.0835 | 4.6003 | 5.0179 | 4.5676 | 3.503
Jordbruk, avfall och övrigt | 21.2648 | 20.7482 | 19.9328 | 20.1374 | 20.1395 | 19.7219 | 19.9146 | 19.3115 | 19.0744 | 18.5671 | 18.4378 | 17.6345 | 16.8659 | 16.4134 | 16.3028 | 14.8525 | 13.995 | 13.614 | 12.8568 | 12.1989 | 12.3644 | 11.8151 | 11.4976 | 11.3337 | 11.2229 | 11.0463 | 10.8879 | 10.9438 | 10.4644 | 10.3658 | 10.276
Transporter | 19.6952 | 19.8521 | 20.7609 | 19.7278 | 20.1842 | 20.2379 | 19.926 | 19.9078 | 19.8908 | 20.1674 | 19.9836 | 20.0115 | 20.4905 | 20.6666 | 21.0085 | 21.1393 | 21.0968 | 21.4013 | 20.7931 | 20.4718 | 20.5403 | 20.1708 | 19.0087 | 18.5353 | 18.1279 | 18.2285 | 17.5132 | 17.1005 | 16.7993 | 16.4281 | 15.791
Industri | 20.7898 | 20.5816 | 19.1305 | 20.3485 | 21.6047 | 22.4042 | 22.4385 | 22.4317 | 22.1815 | 21.1922 | 21.596 | 22.3502 | 22.1841 | 21.7757 | 21.9431 | 21.1915 | 21.6645 | 20.8703 | 20.1462 | 15.7519 | 19.381 | 18.2205 | 17.5129 | 16.6825 | 16.5865 | 16.6327 | 16.861 | 17.1315 | 16.8427 | 16.256 | 14.504
Arbetsmaskiner | 3.005 | 2.8049 | 3.2115 | 3.24 | 3.4244 | 3.2478 | 3.2067 | 3.3386 | 3.4598 | 3.3368 | 3.1745 | 3.1586 | 3.2946 | 3.3591 | 3.3955 | 3.5269 | 3.5058 | 3.4283 | 3.4972 | 3.4221 | 3.5842 | 3.5747 | 3.5061 | 3.4777 | 3.3587 | 3.366 | 3.2259 | 3.2345 | 3.0459 | 3.3024 | 3.36
Utsläpp 2045 | 50.9199 | 49.3724 | 47.825 | 46.2775 | 44.7301 | 43.1826 | 41.6351 | 40.0877 | 38.5402 | 36.9927 | 35.4453 | 33.8978 | 32.3504 | 30.8029 | 29.2554 | 27.708 | 26.1605 | 24.613 | 23.0656 | 21.5181 | 19.9707 | 18.4232 | 16.8757 | 15.3283 | 13.7808 | 12.2333 | 10.6859
[Från Elektrifieringsstrategin 2022-02-03]
NETTO NOLL 2045

## Slide 6: CO2-jobbet vi redan gjort
1990
2005
Referensåren när EU sätter mål för reduktion
Kärnkraft och energihushållning
(Rainers Energikommission)
Bra jobbat i elproduk-tionen!

## Slide 7: Elhistorik
Unikt!

## Slide 8: Vi ska elektrifiera Sverige!
Chart: Sveriges elbehov i Energimyndighetens uppdaterade scenario för hög elektrifiering
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Övrigt (inklusive förluster) | 86.1457 | 87.3497 | 88.5538 | 89.7579 | 90.9619 | 92.166 | 92.2508 | 92.3357 | 92.4205 | 92.5054 | 92.5902 | 93.0748 | 93.5593 | 94.0439 | 94.5285 | 95.013 | 95.8469 | 96.6807 | 97.5146 | 98.3485 | 99.1823 | 100.2322 | 101.282 | 102.3319 | 103.3817 | 104.4316
Tranport | 2.8871 | 3.5972 | 4.3074 | 5.0176 | 5.7278 | 6.438 | 7.179 | 7.92 | 8.661 | 9.402 | 10.143 | 11.278 | 12.413 | 13.548 | 14.683 | 15.818 | 17.0604 | 18.3028 | 19.5452 | 20.7876 | 22.03 | 22.5638 | 23.0976 | 23.6314 | 24.1652 | 24.699
Industri | 47.9673 | 49.2526 | 50.5379 | 51.8233 | 53.1086 | 54.3939 | 54.3939 | 54.3939 | 54.3939 | 54.3939 | 65.5556 | 65.5556 | 65.5556 | 65.5556 | 65.5556 | 77.5018 | 77.5018 | 77.5018 | 77.5018 | 77.5018 | 130.1513 | 130.1513 | 130.1513 | 130.1513 | 130.1513 | 148.0546
[Från Elektrifieringsstrategin 2022-02-03]
Industri
Transporter
Övriga sektorer
140 till 280 TWh/år!

## Slide 9: Sveriges el 2021
27% av vår effektinstallation är ostyrbar
17% av vår energiproduktion är ostyrbar

## Slide 10: Allt
behövs

## Slide 11: Läget

## Slide 12: Tidöavtalet
Förutsättningar för investeringar i ny kärnkraft
Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier uppgående till 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system. Avgränsningarna i dagens system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för nybyggnation av kärnkraft. Nya regler ska införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk – kärnkraft ska garanteras rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott skick och drivs på ett säkert sätt. Om staten tvingar fram en nedläggning ska ägare ha rätt till skadestånd.
Utred återstart av planerbar elproduktion i södra Sverige
En genomgående utredning av vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2 bör genomföras förutsättningslöst och skyndsamt, samt vilken systemnyttan skulle vara. Utred vad som skulle krävas för att återstarta andra kraftverk, framförallt kraftvärmeverk, som kan behövas i kompletterande syfte för att trygga Sveriges elförsörjning.
Nytt energipolitiskt mål
Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. Teknikneutraliteten återställs, där inget hållbart kraftslag diskrimineras i målformuleringen. Ändringar genomförs återspeglande i samtliga relevanta regelverk och myndighetsinstruktioner där nuvarande mål återges. Till det energipolitiska målet fogas också ett tydligt leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen där systemoperatören, idag Svenska kraftnät, pekas ut som ansvarig för måluppfyllelsen på lång och kort sikt. Planeringen för ökad elanvändning bör utgå från ett nu prognosticerat elbehov på minst 300 terawattimmar 2045.

## Slide 13: Industrins råd
”Sverige behöver satsa på alla fossilfria kraftslag. Den tillträdande regeringen måste säkerställa förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Vi behöver också möjliggöra byggnation av ny kärnkraft. Den befintliga vattenkraften måste värnas. Miljöprövningen för alla kraftslag och för elnätsutbyggnaden måste underlättas. Överföringskapaciteten i landet måste byggas ut”.

## Slide 14: Regeringens uppdrag - 1
… redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2023. Övriga delar av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 juli 2023.

## Slide 15: Regeringens uppdrag - 2
11. Analysera utvecklingsvägar för befintlig och ny elproduktion
Statens energimyndighet ska analysera utvecklingsvägar för befintlig och ny elproduktion, som tar hänsyn till både ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer. Uppdraget bör inkludera potentialer, ledtider och andra förutsättningar för olika kraftslag att tillsammans bidra till en robust, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning samt hur befintliga och nya anläggningar kan samverka. En jämförelse ska göras mellan helt förnybara elsystem och olika elsystem som inkluderar kärnkraft (livstidsförlängd och/eller ny). Väsentliga hinder för marknadsdrivna investeringar ska belysas och förslag lämnas för att röja icke-ekonomiska hinder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2023.
Till Energimyndigheten

## Slide 16: Medvind för kärnkraft

## Slide 17: Vägval och alternativ

## Slide 18: Från kaos till en stilla promenad i parken
Fem fundamentala frågor:
Vill vi?
Får vi?
Kan vi?
Är vi säkra på det?
Klarar vi att ta besluten?

## Slide 19: Stora kärnkraftverk
Namn / Leverantör | Typ | Effekt (MWe) | Byggd & kommentarer
EPR / EDF | PWR | 1 650 | Två i drift i Kina. Under byggnad: Olkilouoto 3, Flamanville 3, Hinkley Point (2 st). Planerade: Sizewell (2 st), Frankrike (6 st), Indien (6 st), Polen? (Deltog i Vattenfalls utvärdering).
APR 1400 / KHNP | PWR | 1 400 | Shin-Kori-3, 4, Barakah-1, 2. Underbyggnad: Shin-Kori-5, 6. Barakah-3, 4. Planerade: Shin-Hanul-1, 2. (Deltog i Vattenfalls utvärdering).
AP-1000 / Westinghouse | PWR | 1 100 | 4 i drift i Kina: Sanmen (2 st), Haiyang (2 st). Bygger 2 i Vogtle (USA). Föreslagna i Ukraina, Polen, Tjeckien. Vidareutvecklas i Kina.
APWR / MHI | PWR | 1 700 | Planerad: Tsuruga (2 st) - utgått. USA (2 st) - utgått. (Deltog i Vattenfalls utvärdering). Inriktning 2022 mot mindre anläggningar.
ESBWR / GE Hitachi | BWR | 1 600 | Många har studerat tillämpning. Ingen nära byggbeslut. ESBWR-principer överförda till SMR.
VVER 1200/491 / Rosatom | PWR | 1 100 | Novovoronezh II 1-2, Leningrad II 1-2, Belarus-1. Byggs i Hanhikivi, Turkiet m.fl. ställen. Rooppur-1,2 under byggnad. Paks-2 startat i Ungern (2 block; 12,5 GEuro turnkey; 2028-2029).
ABWR / Hitachi GE | BWR | 1 500 | Eftersläpande byggen i Japan. [I praktiken svårsåld idag].
HPR1000 / CGN & CNNC | PWR | 1 000 | (Kallas även Hualong One). Byggs i Kina och Pakistan. Granskas i Storbritannien. CGN: China General Nuclear Power Group; CNCC: China National Nuclear Corporation

## Slide 20: SMR-idén

## Slide 21: Vad SMR går ut på
1 Standardi-
sering
2 Förenkling
3 Kort byggtid på förläggnings-
platsen
4 Repetitiva byggen
Mindre än 300 MWe uteffekt

## Slide 22: Den första SMR-n – Sjösatt 1954
I drift till 1980

## Slide 23: OHIO ubåt – 18 st byggda
Reaktor: 1 PWR 312 MWt.
2 ångturbiner, 45 MW till propelleraxel.
Bränslebyte en gång per livslängd.

## Slide 24: Så kör man en OHIO Hangarfartyg
Gerald R. Ford-klassen:
2 reaktorer
Elgenerering ombord: 300 MW
Kostar 17,1 GUSD

## Slide 25: En förnyelse?
Nautilus lilla tryckvattenreaktor blev basen för första anläggningen i USA: Shippingport.
15 ft (4.6 m)
Blev 1 700 MWe & maximal-apparatiserad.
Och nu små igen!

## Slide 26: Små Modulära Reaktorer – En indelning
Vatten som energibärare
  Som de stora fast mindre och förenklade
    Kan byggas i fabrik och transporteras till förläggningen
  Samma principer som de stora och omkonstruerade för att bli kompakta
    Nya ånggeneratorer, färre pumpar, passiv säkerhet, ny typ av inneslutning
Bly, natrium eller salter som energibärare
Gas som energibärare
Andra bränslen & grunder – kulformat, flytande, snabb reaktor – termisk reaktor

## Slide 27: Små Modulära Reaktorer – En annan indelning
Landbaserade
  Byggs i fabrik – sätts samman vid permanent förläggningsplats
Pråmbaserade
  Byggs färdiga i fabrik och bogseras till plats
Havsförlagda
  Byggs i fabrik – sätts samman vid fast förläggningsplats till havs
Byggs färdiga i fabrik och transporteras till plats med minimal infrastruktur

## Slide 28: Hur får man en SMR?

## Slide 29: En stor tryckvattenreaktor

## Slide 30: Blir en SMR
X
X

## Slide 31: Blir en SMR
77 MWe per modul
12-pack ger 924 MWe
1 400 – 1 700 MWe per reaktor

## Slide 32: Blir en SMR
77 MWe per modul
12-pack ger 924 MWe
1 400 – 1 700 MWe per reaktor

## Slide 33: En kandidat – VOYGR / NuScale (1/2)
15 ft (4.6 m)
77 MW / module.
Plant with 12 modules.
700 ton

## Slide 34: En kandidat – VOYGR / NuScale (2/2)

## Slide 35: General Electrics resa mot SMR
Liknar Forsmark-reaktorerna och Oskarshamn 3
Har inte byggts

## Slide 36: General Electrics resa mot SMR
Liknar Forsmark-reaktorerna och Oskarshamn 3
Har inte byggts

## Slide 37: General Electrics resa mot SMR
Har inte byggts

## Slide 38: GE Hitachi BWRX-300

## Slide 39: Candidates – GE Hitachi BWRX-300
300 MW BWR.
Bygger vidare på stora ESBWR tekniken. Studeras av bl a Vattenfall.
Myndighetsgranskas.

## Slide 40: Apropå tar mindre plats
Forsmark 3: ca 400 x 500 m
En SMR (i detta fall 300 MW)
Multipla SMR delar utrymmen.
4 SMR på samma utrymme som Forsmark 3.
Ungefär samma uteffekt.

## Slide 41: Fler kandidater

## Slide 42: Candidates – the NUWARD Design
An integral PWR type reactor located inside a steel containment, submerged into a large water pool, hosting several SMR modules, each at 170 MWe.
French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), EDF, Naval Group and TechnicAtome.
Westinghouse invited.
Compact Design

## Slide 43: Rolls Royce SMR
Förläggningsplats: 10 acre (40 500 m2)

## Slide 44: Candidates – Holtec SMR-160
160 MW PWR
Plant with clusters of up to ten reactors.
Natural convection.
No boron.
Passive safety.
Air cooled option.
36 m construction.
https://smrllc.com/news-videos/videos/smr-160-essentials/

## Slide 45: Flytande kärnkraftverk
Akademik Lomonosov
Numera parkerad vid Pevek för att förse staden med el och värme.
Har 2 st KLT-40S reaktorer utvecklade för isbrytare. Vardera 150 MWt och 35 MWe.
Utvecklar större variant med 2 st RITM-200 reaktorer vardera 50 MWe. 20% anrikning. Härden byts vart 6:e år i stationär tillämpning.

## Slide 46: Flytande kärnkraftverk

## Slide 47: Lite längre fram

## Slide 48: X-Energy
Xe-100 is a 80 MWe reactor that can be scaled into a ‘four-pack’ 320 MWe power plant—with a modular design, the scale can grow even larger as needed.
220,000 Graphite Pebbles with TRISO Particle fuel
High temperature tolerant graphite core structure
ASME compliant reactor vessel, core barrel & steam generator
Designed for a 60-year operational life
Flexible application – electricity and/or process heat
Base load or load following
Online refueling (95% plant availability)
High burn-up fuel cycle (160 GWd/tHM)
https://x-energy.com/video/technology-explainer

## Slide 49: Terrestrial Energy IMSR400
Termisk reaktor - grafitmodererad (grafit-tuber).
Bränslet strömmar upp i grafittuberna.
Bränslet är urantetrafluorid (UF4 ) uppblandat med salter som också är fluorider (natrium, litium och beryllium). Tillsatserna sänker smälttemperaturen och ökar värmekapacitiviteten.

## Slide 50: Terrestrial Energy IMSR400
Granskas av US NRC och CNSC (Kanadensiska säkerhetsmyndigheten) i samarbete!
Kontrakt med Westinghouse om att kunna leverera bränsle (augusti 2021).
IMSR: Integral Molten Salt Reactor.

## Slide 51: Svenskt

## Slide 52: Svenska SEALER
SEALER Arctic
2,4 ton 19,9% anrikat uran.
3 – 10 MWe.
10 – 30 års drift.
SEALER-55
21 ton 12% anrikad urannitrid.
55 MWe.
25 års drift.
(Swedish Advanced Lead Reactor)

## Slide 53: SEALER-55 utvecklingsplan
Har fått 50 MSEK från Stiftelsen för Strategisk forskning

## Slide 54: SEALER – tester i Oskarshamn
Projekt Solstice
Eluppvärmd pilotanläggning skala 1:56. Smält bly: 420 – 550 °C
Ska byggas på OKG:s område.
Kostnad ca 250 MSEK. Får 99 MSEK från Energimyndigheten.
Samarbete Swedish Modular Reactors, Blykalla AB, Uniper och forskare från KTH .

## Slide 55: SMR SAMMANTAGET

## Slide 56: Förhoppningarna på SMR
Utformningen av multipla enheter ger kompakt och flexibel förläggning.
Modultillverkning i fabriker – transport till förläggningsplats.
Standardiserat montage och driftsättning.
Repeterad tillverkning, uppförande och driftsättning.
Typgodkännande med vid acceptans.
Förutsägbar tidplan.
Förutsägbara kostnader.

## Slide 57: Förhoppningarna på SMR
Utformningen av multipla enheter ger kompakt och flexibel förläggning.
Modultillverkning i fabriker – transport till förläggningsplats.
Standardiserat montage och driftsättning.
Repeterad tillverkning, uppförande och driftsättning.
Typgodkännande med vid acceptans.
Förutsägbar tidplan.
Förutsägbara kostnader.

## Slide 58: SMR
Namn / Leverantör | Typ | Effekt (MWe) | Status & kommentarer
VOYGR / NuScale | PWR | 77 x N (4, 6, 12) | Licensierad i USA. Utreds för Estland (med deltagande av Vattenfall och Fortum), Rumänien, Polen. Har (vilande) kontrakt på anläggning till Utah, USA.
Holtec SMR-160 | PWR | 160 x N | Utreds för Estland, Ukraina m.fl. Har inlett licensiering i USA hos NRC. Har avtal med Hyunday och försöker bygga en anläggning vid Oyster Creek, USA.
BWRX-300 / GE-H | BWR | 300 | Under licensiering i USA. Utreds i Europa (Sverige, Estland, Polen).
Rolls Royce SMR | PWR | 470 x N | Granskas i Storbritannien. Kommer att byggas där. Marknadsförs vitt.
NUWARD / Franskt konsortium | PWR | 170 x N | Fransk grundidé. Har Macrons stöd och kommer att byggas där. Bred medverkan.
SSR / Moltex Energy | SSR | 500 x N | Kanadensisk satsning. Populär i Storbritannien också. Har fått stöd i USA. Fortfarande föränderlig.
IMSR400 / Terrestrial Energy | MSR | 195 x N | Kanadensisk satsning - genomgår pre-licensing (Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)). Populär i Storbritannien också. Utreds i Estland. Påbörjad licensiering i USA.
MÅNGA FLER!! |  |  | 

## Slide 59: Många SMR i olika utvecklings-status

## Slide 60: ANItA – Nationellt kompetenscentrum för att förstå SMR
Chalmers
Uppsala universitet koordinerar och tillför 25 MSEK.
Tillför 25 MSEK
Tillför återstoden.
Anita – Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning
Ane Håkansson säger att han hoppas att forskningen utmynnar i att utbyggnaden av SMR påbörjas i landet före 2030
TOTALT: 81,5 MSEK.

## Slide 61: Jaha – och sen då?

## Slide 62: Varför SMR?
Varje hög är 0.8 x 1.2 m. Mannen är 1.75 m lång.
1 000-lappar.
600 MW SMR
En stor anläggning
Alla har inte pengarna!
Och inte heller tålamodet!

## Slide 63: Varför SMR?
Varje hög är 0.8 x 1.2 m. Mannen är 1.75 m lång.
1 000-lappar.
600 MW SMR
En stor anläggning
Alla har inte pengarna!
Och inte heller tålamodet!

## Slide 71: EXTRA

## Slide 72: Ny kärnkraft – en fråga om att kunna ta beslut
VILJA
FÅ
KUNNA
Start
Nyttan värderad i ljuset av företagens uppgifter, strategier och mål
Möjligheterna i ljuset av författningar, tillstånd, acceptans och ägarnas direktiv
Möjligheterna i ljuset av resurser, kompetens, infrastrukturer – kunderna, ägarna, leverantörer, myndigheter
Flerårig iterativ beslutsprocess
BESLUT
BESLUT
BESLUT
Riskvärdering, beslutsförmåga
Riskvärdering, beslutsförmåga
Riskvärdering, beslutsförmåga

## Slide 73: Förändringar sedan 1965
580 TWh
514 TWh
514 TWh
1965: 67% fossilt
2020: 30% fossilt

## Slide 74: Överblick över var vi bor
Och energin vi förbrukar (2019)
495 milj
522 milj
1 340 milj
696 milj
236 milj
247 milj
4 209 milj
113 129 673 TJ
81 666 597 TJ
39 921 429 TJ
260 132 572 TJ
31 146 453 TJ
35 881 965 TJ
27 022 412 TJ

## Slide 75: EU:s mål för ändring i totala energitillförseln och förbrukningen med bivillkoren -55% GHG 2030 och Net ZERO 2050 FF55MIX scenario
2019 (stapel till vänster) 2030 (stapeln i mitten)
2050 (stapeln till höger)

## Slide 76: Kärnkraftsutbyggnaden
Notervärt:
Endast 2 leverantörer användes.
Asea-Atom (9 block) och Westinghouse (3 block).
Därtill levererade Asea-Atom 2 block till Finland under tiden som utbyggnaden skedde i Sverige.
Uddcomb byggdes upp och levererade 15 reaktortankar.
Stal-Laval levererade alla turbiner utom till Ringhals 1 och 2.
ASEA alla generatorer utom till Ringhals 1.
Därtill byggdes Clab och SFR påbörjades.
KBS-konceptet utvecklades.
650 kWh/inv, år
Asea-Atom:s engagemang 1960-2000

## Slide 77: Installerad effekt (MW)

## Slide 78: Mer el och lämplig produktion
Vi kommer att behöva MYCKET el.
Vem vet var gränsen för variabel elproduktion går?
Solkraft
Vindkraft
Gasturbiner
Industriellt mottryck
Kraftvärme
Kondens
Kärnkraft
Vattenkraft
Planerbar produktion 99% av total.
Planerbar produktion 73% av total.
(Man kan diskutera om gasturbinkraft ska anses planerbar).

## Slide 79: PRINCIPER

## Slide 80: Tryckvattenreaktorn

## Slide 81: Kokvattenreaktorn